МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ НЕНАГРУЖЕННОГО ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКА

мерой тока явл.сила, выражаемая кол-вом заряда q, прошедшего через единичное сечение проводника в единицу времени. ток - это скорость изменения заряда во времени. за положительное направление тока принято направление движения положительных зарядов. прохождение эл.тока (или перенос заряда в цепи) связаны с преобразованием или с потреблением энергии.

элементы электрических цепей

основными эл-тами эл. цепей являются источники и приемники электромагнитной энергии. источники электромагнитной энергии - это различные генерирующие устройства, в которых энергия того или иного вида (тепловая, химическая, ядерная, энергия механического движения) преобразуется в электромагнитную. приемниками электрической цепи являются устройства, в которых электромагнитная энергия преобразуется в энергию другого вида (тепловую, химическую и т.д).

основные эл-ты электрической цепи - сопротивление R, индуктивность L и емкость C.

резистивный элемент

резистивный элемент (пассивное сопротивление) служит схемной моделью устройства, в котором энергия электромагнитного поля преобразуется в тепло. резистор характеризуется прямой пропорциональностью между током и напряжением.

коэффициент пропорциональности R - эл.сопротивление, выражается в омах. G - проводимость, выражается в сименсах.

индуктивный элемент

- он является схемной моделью устройства, накапливающего энергию магнитного поля в локализованном объеме. связь между напряжением и током в индуктивном элементе устанавливается на основании закона электромагнитной индукции:

параметр L - индуктивность, выражается в генри.

напряжение на индуктивном элементе определяется скоростью изменения тока, поэтому при постоянном токе напряжение на эл-те = 0, что равносильно короткому замыканию выводов эл-та.

емкостной элемент

- служит схемной моделью устройства, способного накапливать энергию электрического поля. у линейного емкостного элемента заряд q пропорционален напряжению: q=CU. коэффициент пропорциональности С называется емкостью элемента, выражается в фарадах [Ф]. связь между током и зарядом q определяется соотношением

следовательно, ток в емкостном элементе определяется скоростью изменения напряжения. если к эл-ту подвести постоянное напряжение, то ток = 0 и элемент в схеме эквивалентен разрыву ветви.

общий порядок построения дифференциального уравнения, моделирующего звено

физический смысл диф.уравнения, моделирующего элементарное звено, заключается в том, что оно отражает фундаментальный закон природы, определяющий процессы в моделируемом звене. общий порядок построения диф. уравнения, моделирующего какое-либо звено, заключается в следующем:

1. определяется входная и выходная величины звена.

2. устанавливается физический закон, в соответствии с которым протекают процессы в звене.

3. внешняя сила, энергия, входящий поток вещества и т.д. выражаются через входную величину звена и ее производные, а силы сопротивления, накапливаемая энергия, выходной поток вещества и т.д. - через выходную величину и ее производные. построенное из таких физических соображений уравнение, устанавливает математическое соотношение между входной и выходной величинами реального звена и является его математической моделью.

например, рассмотрим ненагруженную модель ненагруженного четырехполюсника:

в качестве входной величины рассматривается напряжение стороннего источника постоянного тока . в качестве выходной - напряжение на конденсаторе . дифференциальное уравнение, моделирующее четырехполюсник, должно отражать равенство сторонней электродвижущей силы (ЭДС), вызывающей в нем процесс зарядки конденсатора, и силы сопротивления четырехполюсника этому процессу. ЭДС стороннего источника = . при зарядке конденсатора, он сам превращается в источник питания, с ЭДС, направленной против ЭДС стороннего источника. это видно по знаку зарядов на пластинах конденсатора. ЭДС конденсатора равна . это первая составляющая из силы сопротивления. вторая составляющая - это сопротивление резистора току зарядки. т.е. падение напряжения на резисторе . т.о. исходным уравнением, демонстрирующем баланс сил, является уравнение

получим выражение для :

______

Converted and adapted for DOC format on 14.03.2006, 19:40 using PSW2DOC script v1.3 (c) 2006 Deathdemon aka Chervov Dmitry >:-)