технические средства компьютерной графики

1) устройства ввода информации:

- клавиатура

- мышь

- трекбол

- джойстик

- тактильные экраны

- дигитайзеры (и планшеты; для ввода в векторном виде). две основные технологии, используемые для них - метод электромагнитного резонанса и ...

- сканеры: ручные, планшетные, барабанного типа, и еще - слайд-сканеры. их характеристики:

разрешающая способность (в пикселах на дюйм - ppi или dpi; имеется несколько видов разрешения - оптическое (вдоль линейки светочувствительных элементов) и механическое (вдоль второй оси - по которой перемещается сама линейка. это разрешение часто бывает выше оптического), интерполяционное разрешение (получаемое после математической обработки результатов сканирования))

диапазон плотности (density range) - способность сканера различать градации яркости изображения (0D - 4.0D. 0D - абсолютно белое, 4.0D - абсолютно черное)

глубина цвета - показывает, насколько точна информация о цвете каждой точки. она определяется числом двоичных разрядов аналогово-цифрового преобразователя сканера.

максимальная область сканирования - максимальный размер документа, который можно обработать

скорость сканирования

при выборе разрешения сканирования необходимо ответить на следующие вопросы:

а. какие размеры оригинала

б. для чего готовится изображение

в. каковы размеры изображения на выходе

г. на какой принтер будет выводиться изображение и какая должна быть линеатура растра (линеатура - количество линий на дюйм)

д. какова разрядность битового представления цвета (глубина цвета).

для наибольшей точности передачи тонов изображения необходимо соблюдать следующие правила:

а. не сканировать с разрешением, превышающим оптическое разрешение сканера. сканирование с интерполяцией понижает четкость.

б. сканировать с кратным разрешением (300, 600, 1200 dpi...)

в. сканировать с кратным коэффициентом увеличения (100%, 200%, 300%), но опять же не больше максимального оптического разрешения.

обозначим:

SR (scan resolution) - входное разрешение сканирования

PR (print resolution) - выходное разрешение принтера

SF - линеатура растра (измеряется в lpi)

GL - количество полутонов на канал

X - коэффициент масштабирования

для вывода черно-белых штриховых изображений SR = PR * X.

для вывода полутоновых (grayscale) и цветных изображений сначала вычисляется линеатура: SF = PF /

SR = SF * 1.5 * X  (1.5 - просто установленный опытным путем оптимальный коэффициент).

2) устройства хранения графич. информации:

- НГМД

- НЖМД (винчестеры)

- НМЛ (накопители на магнитной ленте - стриммеры - устройства с последовательным доступом)

- CD-ROM, CD-R, CD-RW - накопители на оптических дисках

- DVD-ROM, DVD-RW

- Flash-накопители

3) устройства вывода графич. информации:

- устройства оперативного отображения - мониторы: на основе ЭЛТ (CRT), ЖКИ (LCD, сюда же относится TFT), газоплазменные панели, электролюминисцентные, светодиодные

ЭЛТ-монитор имеет стеклянную вакуумную трубку. с передней стороны внутренняя часть стекла трубки покрыта люминофором, который испускает свет при попадании на него заряженных частиц. для создания изображения используются электронные пушки (для красного, зеленого и синего цветов), которые испускают поток электронов сквозь металлическую маску (решетку) на люминофорный слой. люминофорный слой состоит из триадных точек - опять для красного, зеленого и синего цветов. поток электронов проходит через модулятор интенсивности, который задает разные полутона цвета.

разные ЭЛТ можно разбить на два класса. первый класс использует теневую маску, второй - апертурную решетку.

отверстия в металлической сетке обеспечивают попадание электронного луча на требуемые люминофорные элементы и только в определенных областях.

апертурная решетка - это тип маски, который включает в себя металлическую пластину с продольными отверстиями и имеет решетку из вертикальных линий. вместо точек с люминофорными элементами трех цветов, апертурная решетка содержит серию нитей, состоящих из люминофорных элементов этих трех цветов.

такая система обеспечивает более высокую контрастность и насыщенность цветов, но немного теряется точность по сравнению с мониторами с теневой маской.

еще одна из значительных характеристик для ЭЛТ-мониторов - частота обновления.

мониторы с жидкокристаллическими экранами (LCD-мониторы):

молекулы жидких кристаллов под воздействием электрического поля могут изменять свою ориентацию, и вследствие этого по-разному пропускать свет. экран LCD-монитора представляет собой массив пикселов. экран состоит из двух панелей, между которыми расположен слой из жидких кристаллов. жидкокристаллическая панель освещается источником света. при появлении электрического поля изменяется угол поворота плоскости поляризации света. для того, чтобы поворот плоскости поляризации был заметен для глаза, к стеклянным панелям добавляют еще два слоя, которые служат поляризационными фильтрами. на одной из поверхностей помещаются электроды, которые находятся в прозрачном пластике. цвет получается в результате использования трех цветных фильтров.

LCD-мониторы бывают с пассивной и активной матрицей. в пассивной матрице изображение формируется строка за строкой, путем последовательного подвода управляющего напряжения. в активной матрице используются  отдельные усилительные элементы для каждого пиксела (транзисторы; они выполнены тоже в виде пленки - она и называется TFT).

мониторы с плазменным экраном:

плазменные экраны создаются путем заполнения пространства между двумя стеклянными поверхностями инертным газом (аргоном, неоном и т.п.). на стеклянную поверхность помещают прозрачные электроды, на которые подается высокочастотное напряжение. под воздействием этого напряжения в прилегающей к электроду области возникает газовый разряд с ультрафиолетовым свечением. этот свет вызывает свечение люминофора, которое уже видно человеческим глазом.

изображение получается яркое и контрастное (плазменные панели на сегодняшний день - самые высококачественные), но у плазменных панелей высокая потребляемая мощность, не очень большой срок использования (~5 лет).

- устройства регистрации графич. информации:

а) принтеры (матричные, струйные, лазерные, светодиодные, сублимационные (на твердых чернилах))

струйные принтеры:

струйная печать:

1. непрерывная

2. импульсная:

2.1 с твердыми чернилами (ink jet) - четыре цветных восковых палочки (CMYK - cyan, magenta, yellow, black) закладываются в печатающаю головку. нагреватели расплавляют чернила до 90 градусов. для получения изображения, печатающее устройство откачивает небольшое количество чернил, дополнительно подогревает и выпускает в необходимый момент. при контакте с бумагой чернила мгновенно высыхают. затем бумага прокатывается через специальные валики, которые удаляют шероховатость и придают изображению глянцевый вид. преимущества: абсолютно отсутствует эффект расплывчивости

2.2 пьезоэлектрическая - в таких принтерах избыточное давление в камере с чернилами создается с помощью диска из пьезоэлектрика, который изменяет свою форму. он выгибается при подведении к нему электрического напряжения, и выталкивает капельки чернил.

2.3 пузырьковая - в стенку сопла встроен нагревательный элемент. при подаче электрического импульса, температура его резко возрастает. практически все чернила, которые находятся в контакте с нагревательным элементом, мгновенно испаряются. расширение пара вызывает ударную волну, и, под действием этого избыточного давления, капля чернил выстреливается из сопла. затем чернильный пузырек конденсируется на бумаге. в сопле образуется зона низкого давления, которая затягивает следующую капельку чернил.

лазерные принтеры:

сначала металлический барабан с фоточувствительным покрытием приобретает поверхностный электрический заряд. луч лазера, отражаясь через призмы, наносит на поверхность барабана рисунок следующим образом: он прерывается в точках, где есть рисунок. те точки поверхности барабана, на которые попал свет, теряют электрический заряд. затем магнитная щетка наносит порошок на барабан из тонера, и с барабана изображение переносится на бумагу. специальный нож снимает остатки порошка с барабана, а лист бумаги проходит через "печку" - т.е. порошок запекается.

б) плоттеры (графопостроители) - планшетные и рулонные

______

Converted and adapted for DOC format on 14.03.2006, 19:34 using PSW2DOC script v1.3 (c) 2006 Deathdemon aka Chervov Dmitry >:-)